PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

PRAÇA CORONEL SILVA , N°220 , CENTRO , MONTE AZUL-MG

PAVIMENTAÇÃO BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA NA RUA AZEMAR FRANCISCO RODRIGUES E RUA JOSIAS MASCARENHAS NO BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL.

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

# 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

# – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

# -     3,20m x 2,00m = 6,40m²

# - LOCAÇÃO DA OBRA

  - Rua Azemar Francisco Rodrigues

Área = 202,20 x7,50m =1515,00m²

  - Rua Josias Mascarenhas

Área = [(159,21+155,65) /2]x [(4,74+6,00)/ 2] =845,40m²

TOTAL GERAL = 2.360,40 m²

# PAVIMENTAÇÃO

# REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

    - Rua Azemar Francisco Rodrigues

Área = 202,20 x7,50m =1.515,00m²

    - Rua Josias Mascarenhas

Área = [(159,21+155,65) /2]x [(4,74+6,00)/ 2] =845,40m²

TOTAL GERAL = 2.360,40 m²

– EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

    - Rua Azemar Francisco Rodrigues

Área = 202,20 x ( 7,50m- 0,24m “meio fio” – 0,60m“sarjeta”)= 1.346,65m²

    - Rua Josias Mascarenhas

Área = = (157,43)x ( 5,37m- 0,24m “meio fio” – 0,60m“sarjeta”)= 713,16m²

TOTAL GERAL = 2160,91m²

- MEIO FIO E SARJETA

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

    - Rua Azemar Francisco Rodrigues

(27,86+28,21+21,12+38,94+21,74+20,42+20,37+23,54+28,74+27,28+41,74+30,06+22,07+21,79+22,33)=396,21 m

Acabamento de meio fio de esquina 2,60 x 4 (n°de esquina)=10,40m

Travamento – 6,66m x2 = 13,32m

Sub total – 419,93 m

    - Rua Josias Mascarenhas

(159,21 + 155,65)=314,86 m

Acabamento de meio fio de esquina 2,60 x 4 (n°de esquina)=10,40m

Travamento – (3,90 + 5,16m ) = 9,06 m

Sub total – 334,32 m

TOTAL = 755,25 m

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

    - Rua Azemar Francisco Rodrigues

(27,86+28,21+21,12+38,94+21,74+20,42+20,37+23,54+28,74+27,28+41,74+ 9,00+30,06+22,07+21,79+22,33)=405,21 m

Acabamento de meio fio de esquina 2,60 x 4 (n°de esquina)=10,40m

Sub total –  415,61  m

    - Rua Josias Mascarenhas

(159,21 + 155,65)=314,86 m

Acabamento de meio fio de esquina 2,60 x 4 (n°de esquina)=10,40m

Sub total –   325,26  m

TOTAL = 740,87 m

- RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA , E PISO TÁTIL 5CM ALTURA  EXECUTADA NA CALÇADA COM REBAIXAMENTO CONFORME PROJETO ANEXO.

Rua Azemar Francisco Rodrigues

(lateral direita 2 unidades + lateral esquerda 2 unidades) = 4 unidades

Rua Josias Mascarenhas

(lateral direita 2 unidades + lateral esquerda 2 unidades) = 4 unidades

As rampas para acesso de deficiente serão executadas nos pontos indicados na planta.

TOTAL GERAL = 8 unidades

BASE DE CALCULO PARA UM MEIO FIO 12CM DE ALTURA –

Rebaixamento de calçada (altura de meio fio 12cm , profundidade da rampa (12x12)= 144cm aproximadamente 150cm. Com declividade máxima 1:12  ou 8,33%.

- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

    - Rua Azemar Francisco Rodrigues

(27,86+28,21+21,12+38,94+21,74+20,42+20,37+23,54+28,74+27,28+41,74+30,06+22,07+21,79+22,33)=396,21 m

Acabamento de meio fio de esquina 2,60 x 4 (n°de esquina)=10,40m

Sub total – 406,61 m x 1,50m=609,92m²

609,92 x 0,10 = 60,99m³

    - Rua Josias Mascarenhas

(159,21 + 155,65)=314,86 m

Acabamento de meio fio de esquina 2,60 x 4 (n°de esquina)=10,40m

Sub total – 325,26 m x1,50 m = 487,89m²

487,89x0,10= 48,79m³

TOTAL = 109,78m³

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA

    - Rua Azemar Francisco Rodrigues

(lateral direita 2 unidades + lateral esquerda 2 unidades) = 4 unidades

PISO TÁTIL – [(0,20 x 1,50 )x2]+[(0,20x1,50)]=0,90x 4= 3,60m²

3.4.2  Rua Josias Mascarenhas

(lateral direita 2 unidades + lateral esquerda 2 unidades) = 4 unidades

PISO TÁTIL – [(0,20 x 1,50 )x2]+[(0,20x1,50)]=0,90 x 4= 3,60m²

Total: 7,20 m²

4.1.1 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

0,50cm DE ESPASSAMENTO ENTRE AS FAIXAS , LARGURA DA FAIXA  50CM E  COMPRIMENTO VARIANDO CONFORME LARGULA DA VIA E CONFORME PROJETO E MEMÓRIA DE CALCULO.

- Rua Azemar Francisco Rodrigues

Faixa de pedestre [(0,50m(largura da faixa)x4,00m(comprimento da faixa))x6(n° de faixa)]=12,00 m²

12 x 2 = 24,00 m²

- Rua Josias Mascarenhas

Faixa de pedestre [(0,50m(largura da faixa)x4,00m(comprimento da faixa))x6(n° de faixa)]=12,00 m²

Faixa de pedestre [(0,50m(largura da faixa)x3,60m(comprimento da faixa))x5(n° de faixa)]=9,00 m²

12,00 +9,00 = 21,00 m²

TOTAL GERAL = 45,00 m²

4.2.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO N° 16 COM PINTURA REFLETIVA- 4 unidades

Área =(3,14x 0,25x0,25)=0,19625m²  x 4 =0,79m²

4.2.2 CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.  -(0,20x0,30x0,30)x 8= 0,14m³

4.2.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- (0,30+2,50+0,50)x 4 = 13,20 m

(0,30+2,50)x 4 = 11,20 m              TOTAL: (13,20+11,20)= 24,40m

4.2.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM –    04 unidades

Monte Azul – MG, 16 de abril de 2018.

____________________________

José Carlos Gomes da Costa

Engenheiro Civil – CREA nº 027.376/D