Memorial Descritivo

(Contrato de Repasse OGU N°854384/2017-Caixa)

Característica da região:

Monte Azul é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, com um índice de desenvolvimento humano aproximadamente  IDH=0,659 ,com uma população residente  de 22.102 habitantes distribuída  em uma área territorial de 991.568 km².

Nesta região, de poucas chuvas e clima semi-árido, a vegetação perde normalmente as folhas no período das secas, que vai de abril a outubro
         A população do município atualmente vive principalmente da criação do gado, da produção de leite, do comércio e de pequenas lavouras de subsistência.
        Monte Azul, apesar do clima e vegetação serem de transição entre os pertencentes ao Cerrado e Caatinga, é um município com muitas cachoeiras, cercadas de belíssimas serras. Entretanto, o turismo ecológico é praticamente inexplorado por governo e população da cidade. O máximo que se pode usufruir das belezas naturais  monte azulinas  é conseguido através dos acessos por estradas de terra e de "guias", que seriam os próprios moradores da região.

As serras que cercam a cidade além de ter referência na mudança do nome de Tremedal para Monte Azul, é de grande atração turística. Ao chegar a Monte Azul e ver as lindas serras azuis o viajante ou turista logo já sabe o por que do nome.

Tradicionalmente, são realizados alguns eventos no Parque de Exposições, Centro de Artesanato como  feira do artesanato e no parque como réveillon, micaretas e exposições agropecuárias, as quais geralmente contam com leilões bovinos, shows musicais, exposições artesanais, concursos de culinária, etc, atraindo grande parte da população regional.

O presente trabalho tem por finalidade fornecer elementos técnicos para a PAVIMENTAÇÃO NA RUA AZEMAR FRANCISCO RODRIGUES E RUA JOSIAS MASCARENHAS localizada no Bairro Centro, município de Monte Azul – MG.

Os objetivos do empreendimento estão diretamente relacionados à qualidade de vida da população e à qualidade da mobilidade urbana do bairro supracitado com a pavimentação de acesso ao centro de artesanato e mercado municipal , integrando a malha rodoviária do município com o bairro centro.

Os projetos serão executados para uma população de 480 habitantes(120 famílias x 4 membro).

O projeto foi desenvolvido com base no levantamento topográfico elaborado pela Prefeitura Municipal, e nas Normas Técnicas da ABNT em vigência no Brasil, que farão parte integrante deste projeto:

A solução adotada no presente trabalho é a mais viável a nosso ver, em termos técnicos e econômicos na utilização de pavimentação em blocos de concreto sextavado 25x25cm , espessura 8cm FCK 35mpa, assentados sobre colchão de areia com meio fio e sarjetas conjugados de concreto ,com calçadas em concreto na largura de 1,50m,com rampas de acessibilidades, sinalizações horizontais ,verticais e nome de ruas no inicio e final das ruas.

O objetivo desses projetos é fornecer elementos técnicos, relações de materiais, orçamentos, para implantação da pavimentação neste bairro centro  do, município de MONTE AZUL/MG.

Devido a o bairro possuir implantação da rede de esgoto fato este que falta ligação para os mutuários definitivamente que será executado em tempo vindouros   e para minimizar o impacto  na pavimentação da época existente , a obra será executada em pavimentação em blocos de concreto sextavado 8cm, por ser mais fácil para o município fazer manutenção.

Para drenagem pluviais utilizaremos   meio-fio e sarjeta  de concreto  e também , utilizaremos bueiros(caixa coletora) executado pela Prefeitura Municipal na drenagem na captação e lançamento das águas pluviais acumuladas na área de intervenção no cruzamento entre as Ruas Josias Mascarenhas e Azemar Francisco Rodrigues conforme projeto. tudo direcionando o fluxo de água para calha do rio tremedal.

Na adequação a norma de acessibilidade utilizaremos  rampas para portadores de necessidades especiais com faixas de  piso tátil ou similar, executada em passeio (calçada) em concreto com largura de 1,50 metros destinada a promover a concordância de nível entre esta e a pista de rolamento.

Para controle do trânsito de veículos e pedestres será utilizado  sinalização horizontal  e vertical inclusive com  nomes de ruas no inicio e final de cada rua.

Tomando como base a falta de dinheiro por parte das prefeitura , encandeada pelo achatamento do F.P.M. , agravado pela crise vista mundialmente este projeto é de suma importância para suprir as necessidades de investimento na infra-estrutura urbana com                  melhoria no escoamento de águas de chuvas, facilitando a circulação de veículos no bairro,fazendo a  integração da área à malha pavimentada da cidade e melhorando a qualidade de vida dos moradores da região.

ASPECTOS FISICOS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

- Rede de distribuição de água na área de intervenção atendimento 100%.

- População atendida por tratamento de água na área de intervenção 100%.

- População atendida por rede de coleta de esgoto sanitário na área de intervenção 0%.

- População atendida por tratamento de esgoto sanitário na área de intervenção 100% através de fossas sépticas com sumidouro individualizado.

- População atendida por energia elétrica na área de intervenção 100%.

- População atendida por iluminação pública na área de intervenção 100%.

- Equipamentos públicos próximos ao local da área de intervenção;

  - Escola Estadual Monte Azul;

  - Mercado Municipal;

  - Cemitério Público Municipal;

  - Delegacia de Polícia Militar;

  - Correios;

  - Biblioteca Pública Municipal;

  - Secretaria Municipal de Saúde

8 – Números de famílias beneficiadas na área de intervenção, 120 famílias.

9 – Percentual de família com renda até 3 (três) salários mínino 100%.

10- Taxa de ocupação das áreas lindeiros à área de intervenção 70%.

11- Não existe fatores de riscos, insalubridade ou degradação na área de intervenção.

12- Estado de emergência sim (estiagem).

13- O bairro é residencial.

Monte Azul - MG, 16 de Agosto de 2018.

_____________________________________

José Carlos Gomes da Costa

Engenheiro Civil

CREA 027.376/D

Aprovado em:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

(Contrato de Repasse OGU N°854384/2017-Caixa)

ETAPAS:

1) A a obra iniciará com a colocação da placa da obra e com a locação dos serviços topográfica para a pavimentação , inclusive nota de serviços com acompanhamento do greide ,respeitando os níveis e cotas topográficas levantadas in loco .

2) Após a locação topográfica terá inicio aos serviços de terraplenagem, com regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura em toda a via (patrolamento de ruas)

3) Quando concluído os serviços de terraplenagem, com a regularização e compactação do subleito de toda a RUA AZEMAR FRANCISCO RODRIGUES E RUA JOSIAS MASCARENHAS localizada no Bairro Centro, iniciará a construção do Meio-fio concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura e sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura  para facilitar o escoamento das águas pluviais. Fica sabido que a Prefeitura Municipal executará bueiros(caixa coletora de 1,20x1,20x1,50 m) em alvenaria maciça revestida de argamassa traço 1:3 com tampa tipo grade confeccionada com ferro 5/8” ligando as caixas coletoras para calha do rio Tremedal através de manilha de 1000mm  as águas acumuladas no cruzamento entre as respectivas ruas.

4) Dando continuidade aos serviços de pavimentação será preparado o “colchão de areia” com altura média de 6 cm,espalhado ao longo do trecho de pavimentação na largura determinada no projeto para cada respectiva ruas , para o assentamento dos bloco sextavado; que serão pré-moldados de primeira qualidade 25 x 25cm, fabricado em concreto traço 1.2.3 (cimento e areia brita), com resistência média de ruptura Fck=35 Mpa e espessura 8cm, seguindo assim a NBR 9781;

O assentamento será feito entre as guias do meio fio, com uma declividade de 3% referente ao eixo da rua para as laterais, ou seja, sarjeta – 30cm de largura x15cm de altura, i=3%;

5) Rampas com piso podo tátil  para acesso de deficiente que possuam relevo de 5mm de altura e faixa de 25cm,em concreto simples fck=12mpa, desempenada,com pintura indicativa, com duas demãos, será executado em passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado com espessura 10cm , com largura de 1,50 metros destinada a promover a concordância de nível entre esta e a pista de rolamento.

6) Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado com espessura 10cm .

7)  sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro

Sinalização vertical - placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva fixada em tubo galvanizado, com costura 50mm(2”) de 3,30metros, sendo 30cm  chumbado com concreto estrutural preparado em betoneira no furo de 20 x30 cm para fixação das placa.

Será colocada também uma  placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45x25cm no inicio e final  de cada rua  conforme memória de cálculo.

8)  A obra será finalizada com a limpeza gradativa feita no decorrer da execução da mesma pela prefeitura municipal.

.

Observação: A obra deverá ser executada de acordo com a NBR 9050/2015, no que diz respeito às previsões de localização das rampas destinadas a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Monte Azul - MG, 7 de maio de 2018.

_____________________________________

José Carlos Gomes da Costa

Engenheiro Civil

CREA 027.376/D

Aprovado em: